## Slide 1
Detección de imperfecciones en piezas de fabricación aditiva mediante técnicas ultrasónicas
Evaluación No Destructiva y Calidad de Estructuras · José Luis Ocón Manzaneque
Tutores: Prof. Dr. Guillermo Rus Carlborg · Prof. Dr. Antonio Manuel Callejas Zafra
Universidad de Granada · Máster Estructuras · Curso 2025-2026

## Slide 2
Introducción
Base del método experimental
Campaña de ensayos
Resultados y discusión
Proyecto a gran escala
Índice

## Slide 3
El proyecto IFMIF-DONES
Limpia
Inagotable
Segura
Megaestructura situada en Escúzar (Granada).
1.Introducción

## Slide 4
Objetivos del ensayo
1
Distinción de material
Identificar diferencias entre tipos de acero mediante el análisis de la Atenuación acústica.
2
Localización de grieta
Detectar y localizar hendiduras superficiales mediante TOF (Time of Flight).
1.Introducción

## Slide 5
Proceso de fabricación aditiva
La AM añade material capa por capa a partir de un modelo 3D, a diferencia de la fabricación sustractiva tradicional. Su flujo de trabajo comprende cuatro etapas críticas:
Diseño CAD
Crear y optimizar el modelo 3D
Tesselado STL
Convertir modelo a malla triangulada
Corte (Slicing)
Generar G-code por capas
Impresión y post
Imprimir, limpiar y finalizar pieza
Desafíos actuales
2.Base del método experimental

## Slide 6
Técnicas END aplicadas a componentes AM
Radiografía
Corrientes de Foucault
Termografía infrarroja
2.Base del método experimental

## Slide 7
Ensayo ultrasonico para detección de un material AM de diferentes direcciones:
Ensayo de D.Stratoudaki utilizando L-Paut
Técnica UT para componentes de AM
2.Base del método experimental

## Slide 8
Fundamentos físicos de la propagación ultrasónica
Velocidades de propagación
Atenuación acústica (Rayleigh)
Tiempo de vuelo (ToF)
Impedancia acústica
Z = ρ · v — Determina la reflexión/transmisión en la interfaz agua-acero. Solo ~12% de la presión entra en la probeta.
Campo cercano (Fresnel)
N = D²·f / (4·v) — Ensayar fuera de esta zona garantiza un haz homogéneo y cuantificación real de defectos.
2.Base del método experimental

## Slide 9
Equipo ultrasónico utilizado
Generador de señal
Osciloscopio Agilent MSO6054A
Hidrófono Onda HNR-O500
Transductor+MATLAB + CNC
3.Campaña de ensayos

## Slide 10
Descripción de probetas
Material | Longitud [mm] | Altura[mm] | Anchura[mm]
Acero | 90 | 150 | 20
Acero | 150 |  | 
Material | Longitud [mm] | Altura[mm] | Anchura[mm]
Acero | 90 | 150 | 20
Acero | 150 |  | 
Material 1
Material 2
3.Campaña de ensayos

## Slide 11
Resultados de los ensayos
Probeta sin hendidura
1ºEnsayo
2ºEnsayo
4.Conclusiones

## Slide 12
Resultados de los ensayos
Probeta con hendidura
1ºEnsayo
2ºEnsayo
4.Conclusiones

## Slide 13
Conclusiones y trabajo futuro
Distinción de materiales
El mapa de atenuación distingue con claridad los dos tipos de acero de diferente calidad.
Detección de grieta no validada
ToF pendiente de corrección
✔
4.Conclusiones

## Slide 14
Estudio logístico
Gestión de datos y Conectividad
Automatización y Flujo de materiales
Inspección In-Line vs Off- Line
Sistema de posicionamiento
Tratamiento de datos
Trazabilidad digital
5.Proyecto a gran escala

## Slide 15
5.Proyecto a gran escala
Estudio económico
Componente | Descripción | Coste Estimado (€)
Hardware de Ultrasonidos | Emisor/Receptor de alta fidelidad y transductores phased array. | 15.000-30.000
Robótica de Posicionamiento | Brazo robótico industrial con protección ambiental (10 [kg] y alcance de 1100 [mm]) | 20.000-40.000
Software y Licencias | Desarrollo de algoritmos IA y licencias de análisis de señal (Matlab-Labview-Algoritmo de Análisis -Software de Trayectorias) | 5.000-25.000
Integración y Seguridad | Vallado perimetral, PLC de seguridad y montaje. | 1.000-5.000
Total Estimado |  | 46.000-100.000
Inversión Inicial
Costes operacionales
Mantenimiento
Coste Energético
Mano de obra

## Slide 16
¡Muchas gracias por su atención!